KG-CW蝶形激光器驱动电路

产品说明：

KG-CW设计的蝶形激光器驱动电路是连续多用半导体激光电源，引进目前国际先进的半导体

激光电源技术，选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能 力强等优点，并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路，保证激光器的稳定工作和使 用寿命，整机配置完善，性能稳定，性价比高，非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构 使用。

特征：输出电压自适应负载 3V；输出电流：0~5000mA；连续CW 模式；电流稳定度小于0.1%；输出电流具有本机、计算机两种控制方式（软件选择）；电源启停具有本机、计算机两种控制方式（软件选择）； 带 TEC 温度控制激光器（选配控温精度±0.1℃）；TEC 输出电压1~5V 可调，电流3A；具有过流、过压、过热等保护；具有电流缓升、电流缓降等保护功能；高稳定、高抗干扰、低噪声；LCD 真彩液晶显示；具有友好的人机界面和故障诊功能；电路板尺寸：100*150*50mm；接受定制

领域：半导体激光器、晶体温度控制、固体温度控制、实验、科研温控源等

模块参数25℃：

| 参数 型号 | LD3100 | LD3500 | LD31000 | LD32000 | LD33000 | LD35000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% |
| 输出电压 | 0~3V | 0~3V | 0~3V | 0~3V | 0~3V | 0~3V |
| 输出电流 | 0~100mA | 0~500mA | 0~1000mA | 0~2000mA | 0~3000mA | 0~5000mA |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 控温范围 | 5℃~40℃ |
| 体积 | 100*150*50mm |
| 接口 | RS232 |
| 激光器引脚；A/B |